ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД

11000 Београд, Волгина 15

www.pupin.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-

# НАБАВКА  РАДОВА - 
САНАЦИЈА КРОВА ОБЈЕКТА

# ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА У ОКВИРУ

# ИНСТИТУТА МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД

# БРОЈ  НАБАВКЕ

ЈН - 06/2019

Београд, децембар 2019

Страна 1/45

На основу чл. 32 и 61. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.124/2012, 15/2015, 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник РС бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке  ЈН – 06-4/2019, 25.11.2019.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈН – 06-5/2019, 25.11.2019.године, припремљена је:

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова у отвореном поступку -

САНАЦИЈА КРОВА ОБЈЕКТА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА У ОКВИРУ ИНСТИТУТА МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД

ЈН - 06/2019

Конкурсна документација садржи:

I	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3

II	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4

III	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА РАДОВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА,  ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И ДР.	5

IV	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА	7

V	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	13

VI	ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ	25

# НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. Понуђач мора све обрасце и изјаве који су део конкурсне документације да читко попуни и да их потпише одговорно лице.

За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу.

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

# Назив Наручиоца:  ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД

Адреса Наручиоца: 11000 Београд, Волгина 15

# Интернет страница Наручиоца:  www.pupin.rs

# E-mail: pisarnica@pupin.rs

Матични број: 07014694

Назив банке: Banca Intesa a.d. Beograd

Текући рачун: 160-14084-19

Шифра делатности: 7219

# ПИБ:  100008310

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

# Предмет јавне набавке ЈН - 06/2019 је набавка радова - Санација крова објекта заједничких послова у оквиру ИНСТИТУТА МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД

4. ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

У предметном поступку НИЈЕ У ПИТАЊУ резервисана јавна набавка.

У предметном поступку се НЕ СПРОВОДИ електронска лицитација.

Предметни поступак се НЕ СПРОВОДИ ради закључења оквирног споразума.

Предметни поступак НИЈЕ обликован по партијама.

5. КОНТАКТ

# Лице за контакт: Живана Шенборн, службеник за јавне набавке

e-mail:  pisarnica@pupin.rs

факс: 011/6776-583

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

# Предмет јавне набавке ЈН - 06/2019 је набавка радова - Санација крова објекта заједничких послова у оквиру ИНСТИТУТА МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД.

2. ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- ОРН -45260000-РАДОВИ НА КРОВУ И ДРУГИ ПОСЕБНИ ГРАЂЕВИНСКИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ 3. ПАРТИЈЕ Предмет јавне набавке НИЈЕ обликован по партијама

3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничка документација и планови се израђују у складу са законом, техничким прописима и стандардима који се односе на област из које је предмет јавне набавке.

Ова конкурсна документација САДРЖИ техничку документацију и планове.

# ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА РАДОВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА,  ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И ДР.

1) Врста, техничке карактеристике (спецификације) радова:

# Радови ће се изводити на адреси Наручиоца, ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН, улица Волгина бр. 15 на крову објекта Заједничких послова у оквиру ИНСТИТУТА МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД.

на КП 2242 КО Звездара.

- Објекат је зиданог типа, правоугаоне основе, спратности Су+Пр;

- Висина објекта (максимална): H=6,0 m

- Климатска грађевинска зона: II;

- Зона сеизмичности: VIII

- Објекат је намењен запосленима за истраживачке и оперативне послове Института.

У оквиру радова на санацији крова објекта Заједничких послова Института потребно је извести следеће радове:

- Припремни радови

- Демонтаже и рушења

- Браварски радови

- Kровопокривачки и лимарски радови Лимарски радови

- Бетонски радови

- Радови на изради громобранске инсталације

Врста и спецификација радова који су предмет јавне набавке, као и Збирна рекапитулација, детаљно су приказани у Обрасцу VI-3 – Образац структуре цене.

За све што није обухваћено техничким описом и техничком документацијом, применити важеће прописе и нормативе у грађевинарству.

2) Техничка документација

# Радови се изводе на основу следеће техничке документације: Пројекат за извођење радова – санација крова објекта заједничких потреба у оквиру ИНСТИТУТА МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД.

, на КП 2242, КО Звездара

- Пројекат за извођење Главна свеска, израђен од стране Колубара ГАС, Београд,

- Пројекат за извођење Пројекат архитектуре, израђен од стране Колубара ГАС, Београд,

- Пројекат за извођење Пројекат конструкције, израђен од стране Колубара ГАС, Београд,

- Пројекат за извођење – Електроенергетске инсталације, израђен од стране Колубара ГАС, Београд,

- Главни пројекат заштите од пожара, израђен од стране Колубара ГАС, Београд

Заинтересовани понуђачи су дужни да изврше увид у  техничку документацију уз претходни договор са контакт особом Наручиоца. Особа задужена за контакт и увид у техничку документацију је Милица Дрљевић, е-маил milica.drljevic@pupin.rs

Место извођења радова: ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД Волгина 15, 11000 Београд

Почетак извођења радова је одмах након потписивања уговора за извођачем радова.

Извођач радова дужан је да радове изводи, по потреби и ван радног времена, суботом и недељом и празником, 7 (седам) дана у недељи, ако технолошки процес и динамика радова то захтева, у свим временским условима, водећи рачуна о несметаном функционисању процеса рада Наручиоца, а све у договору са Наручиоцем.

Рок за извршење радова не може бити дужи од 60 (шездесет) радних дана од дана закључења уговора.

Гарантни рок: 2 (две) године од дана завршетка радова.

Понуђач ће одредити одговорног извођача радова (који ће решењем бити именован за извођење радова у предметној јавној набавци), који мора да буде дипломирани инжењер грађевинске струке у радном односу код понуђача и да поседује важећу лиценцу број 400 или 410 или 411 издату од стране Инжењерске коморе Србије.

Понуђачи су дужни да стекну комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на локацији на којој ће се вршити радови. Обилазак локације биће организован у договору са особом задуженом за обилазак локације, а то је Милица Дрљевић, е-маил: milica.drljevic@pupin.rs  радним данима у периоду од 09.00-15.00 часова.

Изјава о посети локације и извршеном увиду  у документацију (Образац VI-8) је саставни део понуде и мора бити приложена уз понуду.

У супротном, понуда која не буде садржала Изјаву о посети локације, извршеном увиду у  документацију  (Образац VI-8), биће одбијена.

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и додатне услове из чл. 76. Закона, и то:

О Б Р А З А Ц   Б Р.  1

| Назив документа | Број докум. | Датум издавања документа | Издат од стране |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА |
| 1)Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.75. ст.1. тач.1 ) Закона); Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |  |  |  |
| 2)Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл.75. ст.1. тач.2) Закона); Доказ за правно лице: 1)Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Ако понуду подноси предузетник Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта) Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. |  |  |  |
| 3)Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл.75. ст.1. тач.4) Закона); Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. |  |  |  |
| 4) Понуђач је дужан да при сачињавању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75. ст.2 Закона); Доказ: Потписан и Образац изјаве из Прилога VI – 6. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. |  |  |  |
| ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |
| 1) Услов: Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак; Доказ: Потврда Привредног суда или потврда Агенције за привредне регистре. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 2) Услов: Да понуђач располаже финан-сијским и пословним капацитетом, односно да у претходне две године ( 2017. и 2018.г.) није исказивао губитак у пословању, да је остварио приход од најмање 100.000.000,00 динара и да није био у блокади на пословном рачуну; Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (за период од 2017-2018. године) и потврда Народне банке Србије да пословни рачун понуђача није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 3)Услов: Да у радном односу на неодређено или одређено време има најмање једног запосленог дипломираног инжењера који поседује важећу личну лиценцу (400 или 410 или 411) за одговрног извођача радова који је ангажован пре објављивања позива на Порталу јавних набавки и 15 радника грађевинске струке (лимар, бравар, тесар, помоћни грађевински радник) Доказ: - Копија важеће лиценце издату од стране Инжењерске коморе Србије заједно са доказом о радном статусу - Копија М обрасца за грађевинског инжењера и Копија М обрасца за грађевинске раднике 4) Услов: Да је понуђач у претходне две године (2017. и 2018. години) извео радове постављања кровних челичних конструкција објеката високоградње и кровне радове у уконпној вредности од најмање 20.000.000,00 динара без ПДВ-а, на територији Републике Србије Доказ: Референтна листа коју чини попуњен образац VI-7 са Прилогом - Потврдама корисника потписане од овлашћених лица. Наручилац задржава права на проверу веродостојности Потврда корисника о извршеним радовима постављања кровних конструкција и кровних радова на територији Републике Србије. 5) Услов: Да понуђач располаже неопходном механизацијом, грађевинским машинама и техничком опремом и алатима неопходним за реализацију радова који су предмет набавке. Доказ: Оверена изјава - попис основних средстава или копија уговора о коришћењу-закупу ПОСЕБАН ЗАХТЕВ: 1. - Понуђачи су дужни да стекну комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на локацији на којој ће се вршити санација крова објекта заједничких послова у оквиру ИНСТИТУТА МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД. Изјава о посети локације, извршеном увиду у техничку документацију (Образац VI-8) је саставни део понуде и мора бити приложена уз понуду. |  |  |  |

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл. 80. Закона, подизвођач мора да достави доказе да испуњава обавезне услове из чл. 75. ст.1 тачка 1) до 4) Закона и услов из чл.75. ст.1 тачка 5) Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко понуђача. Доказ о испуњености услова из чл. 75. ст.1 тачка 5) Закона, за подизвођача мора да се достави за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да достави доказе да испуњава обавезне услове из чл. 75. ст.1 тачка 1) до 4) Закона,као и услов у смислу чл. 75. ст. 2 Закона, а услов из чл. 75. ст. 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходно испуњење тог услова. Додатне услове испуњавају заједно. Услов из чл. 75. ст.1 тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Овај ОБРАЗАЦ БР. 1  мора бити исправно попуњен, и потписан од стране овлашћеног лица, у складу са Законом. Понуђaч је дужан да документа која прилаже као доказ поређа редоследом као у табели. У случају да понуђач не достави неки од тражених докумената, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Датум                                                                                                ПОНУЂАЧ

НАПОМЕНЕ:

Наведене доказе о испуњености услова, осим тражених спискова и изјава које се морају предати у оригиналу,  понуђач може доставити у виду неоверених копија, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач  у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Понуђач није дужан, у складу са чл. 79. Закона,  да доставља доказе који су јавно доступни на интернет-страницама надлежних органа. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ -

Лице уписано у Регистар понуђача, који води Агенција за привредне регистре  није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из тачке 1-4, у складу са чланом 78. став 5. Закона, али је дужан да то у понуди наведе.

На основу чл. 79 ст. 10. Закона, ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл. 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документа којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издата од стране надлежног органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези испуњавања услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач подноси понуду непосредно у писарници Наручиоца или путем поште, у коверти или кутији, затворену на начин  да се приликом  отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД, Волгина 15, 11000 Београд, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  -  САНАЦИЈА КРОВА ОБЈЕКТА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА У ОКВИРУ ИНСТИТУТА МИХАЈЛО ПУПИН, број ЈН - 06/2019 - НЕ ОТВАРАТИ „

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 07.02.2020. године до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа из деловодне књиге Наручиоца.

Уколико је понуда достављена непосредно у писарници Наручиоца, Наручилац ће  понуђачу предати потврду пријема понуде у којој ће навести датум и час пријема понуде и евиденциони број под којим је заведена у деловодној књизи Наручиоца.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти тј. пакету понуде да је неблаговремена.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији. Понуда мора да садржи и сва документа и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, допунских услова, оценила озбиљност и квалитет понуде.

Наручилац ће понуду одбити, сходно чл. 106. Закона,  ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Понуда мора да садржи:

- Образац 1 са приложеним доказима о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и посебних захтева (у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова);

- Попуњен и потписан Образац понуде, образац VI-1

- Модел уговора,  VI-2

- Образац структуре цене, образац VI-3

- Образац трошкови припремања понуде, образац VI-4 (није обавезно)

- Образац Изјаве о независној понуди, образац VI-5

- Образац Изјаве да испуњава услове из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, образац VI-6

- Референтна листа - образац образац VI-7 са Прилогом-Потврдама корисника, потписане од овлашћених лица

- Изјава о посети локације и извршеном увиду у техничку документацију, образац VI-8

- Уколико понуду подноси група понуђача – Споразум, којим се понуђачи из групе, међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона),  који морају бити потписани од стране сваког понуђача из групе понуђача.  У случају  да се  понуђачи  определе  да  један  понуђач  из групе потписује и обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу),  наведено  треба  дефинисати  споразумом  којим  се  понуђачи из групе  међусобно  и  према Наручиоцу  обавезују на  извршење  јавне набавке,  а  који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА

Предмет јавне набавке НИЈЕ обликован по партијама.

4. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

# Понуда са варијантама није дозвољена.

5. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ

# Понуда мора да важи најмање 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

# У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику захтева од понуђача продужење рока важења понуде.

# Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

# У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

# Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

# Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД, Волгина 15, 11000 Београд са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – Санација крова објекта заједничких послова ИНСТИТУТА МИХАЈЛО ПУПИН, ЈН -  06/2019  - НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Допуна понуде за јавну набавку радова - Санација крова објекта заједничких послова ИНСТИТУТА МИХАЈЛО ПУПИН, ЈН -  06/2019  - НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Опозив понуде за јавну набавку  радова - Санација крова објекта заједничких послова ИНСТИТУТА МИХАЈЛО ПУПИН, ЈН -  06/2019  - НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Санација крова објекта заједничких послова ИНСТИТУТА МИХАЈЛО ПУПИН, ЈН -  06/2019  - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти  или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче, нити да мења своју понуду.

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац VI-1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  (Образац VI-1) наведе  да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из чл.81 ст. 4 Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

Рок плаћања: до  60 дана од дана пријема рачуна, а у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијам („Сл Гласник РС“, број 119/12, 68/15 и 113/17), од дана када је Наручилац примио фактуру којом је потврђено извођење свих радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Плаћање авансом није дозвољено.

Захтеви у погледу вршења контроле и надзора

Наручилац има право да врши контролу и надзор над извођењем радова и да свакодневно врши оцену квалитета истих.

Уколико овлашћено лице Наручиоца, приликом контроле вршења радова, утврди да исти нису прописаног квалитета, овлашћен је да се писаним путем одмах обрати Извођачу радова, са захтевом да исте усагласи са Уговором и важећим стандардима.

Уколико Извођач радова своје поступање не усагласи са захтевом Наручиоца и стандардима за ову врсту посла, исто представља основ за раскид уговора и евентуалну накнаду причињене штете.

Захтеви у погледу гарантног рока:

Гарантни рок на изведене радове реконструкције крова објекта заједничких послова не може бити краћи од 2 (две) године од дана завршетка радова – уколико понуђач понуди краћи гарантни рок од 2 (две) године, понуда ће бити одбијена.

Захтев у погледу рока извођења радова:

Рок за извршење радова не може бити дужи од 60 (шездесет)  радних дана од дана закључења уговора

Место извођења радова је седиште Наручиоца ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД, Волгина бр. 15, 11000 Београд.

# Место извршења радова:

Седиште Наручиоца: ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД, ул. Волгина 15, 11000 Београд.

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе јединичне цене са и без пореза на додату вредност, са урачунатим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену морају бити урачунати сви трошкови које има понуђач у реализацији предметне јавне набавке.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ПРИБАВИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

# Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

# Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

# Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, и социјалне политике.

13.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем, односно група понуђача, у обавези је да на дан потписивања Уговора о санацији крова објекта заједничких послова у оквиру ИНСТИТУТА МИХАЈЛО ПУПИН , достави Наручиоцу  једну  безусловну, бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, са клаузулом „неопозива“, „без приговора“ и „на први позив платива“ у висини од 10% од укупно уговорене цене са ПДВ-ом, менично овлашћење и копију депо картона. Меницу ће Наручилац вратити Извођачу 20 (двадесет) дана након истека гарантног за изведене радове и уграђени материјал.

Уколико понуђач не достави тражено средство обезбеђења у моменту закључења уговора, уговор неће бити закључен, обзиром да ће Наручилац поништити одлуку о додели уговора и уговор може да додели првом следећем најповољнијем понуђачу.

Менице морају бити регистроване у регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач мора да достави и копију захтева за регистрацију меница, који је оверен од пословне банке понуђача.

У случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе, изврши их делимично или касни са извршењем уговорних обавеза, Наручилац ће активирати менице.

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

# Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање.

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је, као такве, у складу са законом понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда;

- неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу Наручиоца путем поште: ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД, Волгина 15, 11000 Београд, електронске поште на е-маил:  pisarnica@pupin.rs или факсом на број 011/6776-583, тражити  од Наручиоца додатне  информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке  и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом '' Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, број ЈН - 06/2019“.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења или да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде ТЕЛЕФОНОМ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО.

НАПОМЕНА: Захтев за тражење додатних информација или појашњења који је стигао после истека радног времена Наручиоца, тј. после 16:00 часова, сматраће се да је примљен наредног радног дана Наручиоца.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл. 93. Закона).

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцову контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

17. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

# Ова конкурсна документација САДРЖИ  техничку документацију

Радови се изводе на основу следеће техничке документације: Пројекат за извођење радова – реконструкција крова објекта заједничких потреба у оквиру ИНСТИТУТА МИХАЈЛО ПУПИН , на КП 2242, КО Звездара

- Пројекат за извођење Главна свеска, израђен од стране Колубара ГАС, Београд,

- Пројекат за извођење Пројекат архитектуре, израђен од стране Колубара ГАС, Београд,

- Пројекат за извођење Пројекат конструкције, израђен од стране Колубара ГАС, Београд,

- Пројекат за извођење – Електроенергетске инсталације, израђен од стране Колубара ГАС, Београд,

- Главни пројекат заштите од пожара, израђен од стране Колубара ГАС, Београд,

18. ВРСТА KРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за избор најповољније понуде је :

- економски најповољнија понуда.

Елементи критеријума за оцењивање и рангирање понуда су:

| 1. | Понуђена цена | 80 пондера |
| --- | --- | --- |
| 2. | Понуђени рок плаћања | 20 пондера |
| УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА | 100 пондера |

*број пондера ће се заокруживати на две децимале

1.Понуђена цена

Пондерисање по овом елементу критеријума се врши на следећи начин: Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 80 пондера. Остале понуде се вреднују по следећој формули:

Ц мин

Ц = ---------------- x 80

Ц пон

При чему је:

Ц - број пондера за елемент критеријума цена,

Цмин - најнижа укупна цена понуде без пореза на додату вредност

Цпон - укупна цена понуде без пореза на додату вредност која се оцењује

2.Понуђени рок плаћања

Пондерисање по овом елементу критеријума се врши на следећи начин: Понуда са најдужим понуђеним роком плаћања добија максималан број пондера – 20 пондера. Остале понуде се вреднују по следећој формули:

П пон

П = ---------------- x 20

П макс

При чему је:

П - број пондера за елемент критеријума понуђени рок плаћања,

П пон – понуђени рок плаћања понуде која се оцењује

П макс – најдужи понуђени рок плаћања

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико два или више понуђача имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања у оквиру најдужег дозвољеног рока за плаћање до 60 дана од пријема рачуна понуђача. У случају истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

# Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве је дат у поглављу VI, Образац VI-6 конкурсне документације).

21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

# Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права ( у даљем тексту Захтев) подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил : pisarnica@pupin.rs или факсом на број   011/6776-583 или препорученом поштом са повратницом. Захтев  се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2.  Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из предходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева утврђеног законом, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права обавезно мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу Наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. овог Закона;

- потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на  рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12,14/15 i 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:

1.Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив  наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2.Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3.Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4.Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом

23. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

На основу извештаја о стручној оцени понуда, Наручилац доноси Одлуку о додели уговора, у року одређеном у Позиву за подношење понуда, који не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда.

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор, у складу са одредбом чл. 113 Закона,  у року од  8 (осам) дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту права из чл. 149 Закона, под условом да нико од понуђача не уложи захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,  Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење Захтева за заштиту права, у складу са чл. 112 ст. 2 тачка 5 Закона.

24. ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ   ОБАВЕЗНА

Приликом сачињавања понуде употреба печата за понуђаче није обавезна, осим за Образац VI-2 за Модел уговора који мора  бити потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом.

# ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

VI – 1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова  -  санација крова објекта заједничких послова у оквиру  ИНСТИТУТА МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД - ЈН - 06/2019

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Понуђач је уписан у Регистар понуђача | ДА НЕ (обавезно заокружити) |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

У прилогу понуде, достављамо СПОРАЗУМ групе понуђача број _______________ од ______2019. године (уписати) којим се, међусобно и према Наручиоцу обавезујемо на извршење  јавне набавке – санација крова објекта заједничких послова у оквиру ИНСТИТУТА МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД, ЈН - 06/2019, а који садржи све тачке члана 81, став 4. Закона, потписан од одговорних лица сваког од понуђача.

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – јавна набавка радова у отвореном поступку

-  санација крова објекта заједничких послова у оквиру ИНСТИТУТА МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД, ЈН-06/2019

| Укупна вредност радова без ПДВ-а: ( I из Обрасца VI-3) | ______________ динара без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Укупна вредсност радова са ПДВ-ом: ( III из Обрасца VI-3) | ______________ динара са ПДВ-ом |
| Рок и начин плаћања | _______ дана од дана пријема рачуна, уплатом на рачун понуђача |
| Рок важења понуде (минимум 30 дана) | ________дана од дана отварања понуде |
| Рок за завршетак извођења радова : (највише 60 радних дана од дана закључења уговора) | _______ радних дана од дана закључења уговора |
| Гарантни период (минимални рок 24 месеца) | _____________ месеца |

Датум 					              Понуђач

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

VI – 2.    МОДЕЛ УГОВОРА

# МОДЕЛ УГОВОРА бр. ________/____

# О  РАДОВИМА НА САНАЦИЈИ КРОВА ОБЈЕКТА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА У ОКВИРУ ИНСТИТУТА МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД

# закључен у Београду дана ______________ 2020. године, између

# У Г О В О Р Н И Х   С Т Р А Н А:

1. ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД, 11000 Београд, ул. Волгина бр.15, МБ 07014694, ПИБ 100008310, текући рачун број: 160-14084-19 код Банка Интеза а.д. Београд, кога заступа директор, Проф. др Сања Вранеш, дипл.инж. (у даљем тексту : Наручилац), с једне стране

и

2. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(у даљем тексту: Извођач радова), с друге стране

Напомена:  Навести подизвођача/е тј. понуђаче из групе понуђача ако понуду подноси понуђач са подизвођачем/чима,  односно група понуђача, са свим подацима који се траже за понуђача.

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр.124/12; 14/2015, 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке радова -  Санација крова објекта заједничких послова у оквиру круга пословног седишта друштва ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД, број набавке ЈН -  06/2019, на основу Позива објављеног на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке дана 19.12.2019.године.

- Да је Извођач радова доставио понуду број _______________(попунити) године, која одговара свим условима из Закона о јавним набавкама (“Сл.гл.РС“ бр. 124/12, 14/2015, 68/2015) и захтевима конкурсне документације.

- Да је Наручилац понуду Извођача радова бр.________________ (попунити)  изабрао као најповољнију и донео Одлуку о додели уговора  бр. _________________ године, која је саставни део овог Уговора.

# Члан 1.

Предмет овог Уговора су радови – санација крова објекта заједничких послова у оквиру круга пословног седишта Наручиоца, а све према техничкој спецификацији из Конкурсне документације.

Извођач радова је у обавези да све радове изведе у складу са прописаним стандардима и прописима.

# Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог Уговора износи _________ динара без ПДВ-а, односно  ______________ динара са ПДВ-ом.

Цена је фиксна током важења уговора.

Члан 3.

Извођач радова је дужан:

- да на први позив Наручиоца приступи извођењу радова;

- да својим актом одреди одговорно лице за извођење радова (руководиоца радова) у складу са захтевима Наручиоца и одговарајућим прописима, и да о томе обавести Наручиоца;

- да све радове изводи у складу са прописима, техничким нормативима и стандардима за одређену врсту радова и са одговарајућом стручном радном снагом која испуњава прописане услове;

- да са пажњом доброг стручњака изводи радове санације крова, на начин којим се у најмањој могућој мери угрожава свакодневно пословање Наручиоца;

- приликом извођења радова води рачуна да не дође до оштећења објекта или материјала на коме се изводе радови. Сваку штету насталу услед обичне или грубе непажње, односно услед намере или кривице лица које је Извођач ангажовао, односно за које Извођач одговоран, Извођач је дужан да надокнади Наручиоцу;

- да се придржава прописа о мерама и нормативима безбедности и здравља на раду и заштите од пожара;

- да по окончању радова, приликом техничког пријема радова, Наручиоцу преда све извештаје о испитивањима, атесте и сертификате;

- да Наручиоца писмено извести о окончању радова;

- да обезбеди свој стручни надзор на извођењу радова;

- да на градилишту свакодневно води Грађевинску књигу и Грађевински дневник и осталу техничку документацију у току извођења радова.

- да по завршетку радова прегледа и испита изведене радове, и да потребне исправке изврши пре техничког прегледа и преузимања радова од стране Наручиоца, односно да у року одређеном од стране стручног надзора или комисије за технички пријем Наручиоца отклони утврђене недостатке.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао и омогући несметан приступ и нормалан рад на објекту.

Рок за завршетак и примопредају радова из члана 1. овог Уговора је _________2020. године.

# Члан 5.

Укупну вредност радова из овог Уговора Наручилац плаћа у року од ____ дана од дана пријема рачуна, чији је саставни део оверена, од стране Наручиоца, окончана ситуација.

Ради благовремене исплате, Извођач радова се обавезује да достави рачун у два примерка,   са позивом на овај Уговор.

Обавеза плаћања се сматра измиреном када Извођач радова прими новчану уплату на свој рачун, сходно Закону о облигационим односима.

У случају да Наручилац не изврши исплату рачуна Извођачу радова у уговореном року, Извођач радова има право да обрачуна затезну камату, обрачунату на месечном нивоу.

Камата се обрачунава од дана истека валуте до дана пријема уплате.

Члан 6.

У случају да Извођач не изврши радове из члана 1 овог Уговора, у целости или делимично, у року  из члана 4. овог Уговора, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у износу од  0,5% од вредности радова у закашњењу за сваки дан кашњења, с тим да је укупан износ уговорне казне 5% од вредности радова у кашњењу.

Уговорна казна се не плаћа за кашњења  у реализацији до којих је дошло услед више силе или из разлога за које је одговоран Наручилац.

Извођач је обавезан да износ уговорне казне плати у року наведеном у фактури Наручиоца.У случају да Извођач не изврши плаћање уговорне казне у року доспелости фактуре, Наручилац има право да уговорну казну наплати активирањем менице из члана 9. овог Уговора.

Члан 7.

Наручилац ће обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова.

Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник. Надзорни орган није овлашћен да у име Наручиоца преузима било какве нове уговорне и финансијске обавезе, ван наведених овим Уговором. Извођач је дужан да поступи по примедбама и захтевима Наручиоца, уколико су у складу са уговорном документацијом.

# Члан 8.

По окончању свих радова, Извођач радова писмено извештава Наручиоца, који је у обавези да организује технички пријем и примопредају  изведених радова.

Извођач радова и Наручилац ће све своје обавезе у вези техничког прегледа изведених радова извршити у складу са прописима о изградњи  објеката.

Примопредаја радова се врши записнички од стране представника Наручиоца и Извођача радова.

Наручилац има право да одбије пријем изведених радова до отклањања свих рекламација поднетих у току примопредаје радова.

Члан 9.

За квалитет изведених радова Извођач радова даје гаранцију у периоду од 2 године.

Гаранција почиње да тече од момента примопредаје радова.

Извођач радова је дужан да на дан закључења овог Уговора Наручиоцу достави једну  безусловну, бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, са клаузулом „неопозива“, „без приговора“ и „на први позив платива“ у висини од 10% од укупно уговорене цене са ПДВ-ом, менично овлашћење и копију депо картона. Меницу ће Наручилац вратити Извођачу 20 (двадесет) дана након истека гарантног периода за извршене радове из овог Уговора.

Уколико Извођач радова не достави тражено средство обезбеђења у моменту закључења Уговора, Наручилац је овлашћен да не закључи овај Уговор, поништи одлуку о додели Уговора и Уговор додели првом следећем најповољнијем понуђачу.

Менице морају бити регистроване у регистру меница Народне банке Србије, а као доказ Извођач радова мора да достави и копију захтева за регистрацију меница, који је оверен од пословне банке Извођача радова.

Члан 10.

Извођач је дужан да се, одмах по пријему рекламације Наручиоца у току примопредаје радове и током трајања гарантног периода из члана 9. овог Уговора,  одазове на позив, прегледа настале недостатке и исте отклони у року од 2 дана од дана пријема рекламације, уколико су исти настали, односно проузроковани, несолидним извођењем радова, односно неквалитетним материјалом.

# Члан 11.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе, писменим захтевом једне од уговорних страна уз отказни рок од 30 дана.

# Члан 12.

Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог Уговора,  решавати споразумно.

У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, Уговорне стране су сагласне да је за  решење спора надлежан Привредни суд у Београду.

Члан 13.

Овај Уговор може бити измењен или допуњен само сагласношћу воља обе Уговорне стране, у писменој форми, посебним Анексом овог Уговора,  при чему се не може мењати вредност Уговора преко вредности из члана 2.  овог Уговора.

# Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да се на све што није изричито регулисано одредбама овог Уговора примењују одредбе Закона о облигационим односима (“Сл.лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, “Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99) и других релевантних прописа.

Саставни део овог Уговора су Конкурсна документација ЈН - 06/2019 и Понуда  Извођача радова, назначене у преамбули Уговора.

Извођач радова је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој писаним путем  обавести  Наручиоца.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања Уговора од стране Наручиоца и Извођача радова, и има рок важења од 1 (једне) године од потписивања.

Уговор је рађен у 5 (пет) истоветних примерка од којих су: 3 (три) за Наручиоца и 2 (два) за Извођача радова.

# ИЗВОЂАЧ РАДОВА: 	 НАРУЧИЛАЦ:

ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН ДОО

БЕОГРАД

___________________________                                ___________________________

(уписати податке)                                                                   Д и р е к т о р

Проф. др Сања Вранеш, дипл.инж.

VI - 3. ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН - 06/2019

| Р. бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1 | Припрема, формирање и организација градилишта | 1 | паушал |  |  |
| УКУПНО 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |
| 2. | ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |  |  |  |
| 2.1 | Демонтажа постојеће опшивке хоризонталне површине атике на равном крову објекта. Пажљиво спуштање материјала са крова и одвожење на депонију. РШ=400-500мм | m1 | 120 |  |  |
| 2.2 | Демонтажа постојеће опшивке калканског надзидка на страни ка равном крову објекта. Пажљиво спуштање материјала са крова и одвожење на депонију. РШ=350-400мм | m1 | 42 |  |  |
| 2.3 | Демонтажа свих слојева постојећег равног крова (бетонске плоче дим.40x40x3,5цм, хидроизолације и слој шљунка од 20цм) до АБ плоче. Демонтажа се врши на местима ослањања челичне кровне конструкције у димензијама од 80х80цм. Одлагање материјала на место које одреди Инвеститор. | kom | 24 |  |  |
| 2.4 | Демонтажа громобранских инсталација, пажљиво спуштање траке са крова и одвожење на депонију. | 1 | паушал |  |  |
| 2.5 | Демонтажа постојећих опшивки вентилационих кућица дим.120х220цм са жалузинама, као и демонтажа остале опреме за вентилацију. Пажљиво спуштање материјала са крова и одвожење на депонију. | ком | 4 |  |  |
| 2.6 | Демонтажа олучних вертикала дим.150х150мм. Пажљиво спуштање материјала и одвожење на депонију. | м1 | 25.00 |  |  |
| 2.7 | Демонтажа опшивке одводног канала и надзитка надстершнице. Опшивку демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15км. Обрачун по м1 опшивке | м1 | 77.00 |  |  |
| 2.8 | Пажљива демонтажа опреме за вентиалцију са крова објекта. Демонтирати опрему и одвести на депонију удаљену до 15км по избору инвеститора. | ком. | 3.00 |  |  |
| УКУПНО 2. ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |
| 3 | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3.1 | Набавка материјала, израда и монтажа челичне кровне конструкције. Кровну конструкцију израдити од челичних носача, лимова, флахова, подложних плоча, анкера и слично, у свему према пројекту. Ценом је обухваћен сав потребни везни материјал, антикорозивна заштита (1х основни и 1 х завршна боја за метал), као и атести конструкције и варова. Обрачун по кг челичне конструкције. | кг. | 15,022.00 |  |  |
| 3.2 | Набавка материјала, израда и монтажа челичне конструкције крова надстрешнице. Конструкцију израдити од челичних носача, лимова, флахова, подложних плоча, анкера и слично, у свему према пројекту. Ценом је обухваћен сав потребни везни материјал, антикорозивна заштита (1х основни и 1 х завршна боја за метал), као и атести конструкције и варова. Обрачун по кг челичне конструкције. | кг. | 520.00 |  |  |
| УКУПНО 3. БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |
| 4. | КРОВОПОКРИВАЧКИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 4.1 | Набавка материјала и постављање парне бране Homeseal LDS 5, (или слично), са одговарајућом траком на спојевима и преклопима преко плоча на крову. | м2 | 720.00 |  |  |
| 4.2 | Набавка материјала и постављање термоизолације од полутврде минералне вуне NaturBoard VENTACUSTO( или слично) густине 75кг/м3, дебљине д=100+50 мм. | м2 | 720.00 |  |  |
| 4.3 | Набавка материјала и постављање паропропусне-водонепропусне фолије LDS 0.02 (или слично), са одговарајућом траком на спојевима и преклопима, преко термичке изолације |  |  |  |  |
| 4.4 | Набавка материјала и Покривање крова челичним поцинкованим кровним лимом ТР 60/210 дебљине 0.60мм у боји по избору инвеститора.. Покривање извести по пројекту, детаљима и упутствима произвођача. Кровни покривач се за конструкцију причвршћује нехрђајућим шрафовима са подлошком, квалитет А2 – инокс. У цену улази сав потребни везни и заптивни материјал. Обрачун по м2 покривене површине | м2 | 720.00 |  |  |
| 4.5 | Набавка материјала и Покривање калкана крова и надстрешнице челичним поцинкованим фасадним лимом ТР 18/132 дебљине 0.50мм у боји по избору инвеститора.. Покривање извести по пројекту, детаљима и упутствима произвођача. Покривач се за конструкцију причвршћује нехрђајућим шрафовима са подлошком, квалитет А2 – инокс. У цену улази постављање вентилационих решетки, као и потребни везни и заптивни материјал. Обрачун по м2 покривене површине | м2 | 55,10 |  |  |
| 4.6 | Набавка материјала и покривање надстрешнице кровним лимом ТР 60/210 дебљине 0.60мм у боји по избору инвеститора.. Покривање извести по пројекту, детаљима и упутствима произвођача. Кровни покривач се за конструкцију причвршћује нехрђајућим шрафовима са подлошком, квалитет А2 – инокс. У цену улази сав потребни везни и заптивни материјал. Обрачун по м2 покривене површине | м2 | 45.00 |  |  |
| 4.7 | Набавка материјала, израда и монтажа уводног лима (самплекс наглавак) од челичног поцинкованог пластифицираног лима д=0,6мм. Ценом обухваћен сав потребни везни и заптивни материјал. РШ=300-400мм | м1 | 70.00 |  |  |
| 4.8 | Набавка материјала,Израда и монтажа линијских снегобрана на лименом крову од челичног поцинкованог пластифицираног лима, дебљине 0.60 мм, РШ=250мм.. Снегобране поставити у два смакнута реда, а у свему према детаљима и упутствима пројектанта. Обрачун по м1 снегобрана | м1 | 70.00 |  |  |
| 4.9 | Опшивање калканских надзидака поцинкованим лимом развијене ширине 25 цм, дебљине 0.60 мм. Окапницу препустити за 3цм. Испод лима поставити руфлекс фолију као подлогу за лим, који улази у цену опшивања. Обрачун по м1 надзитка | м1 | 41.00 |  |  |
| 4.10 | Набавка материјала, израда и монтажа челичне подконструкције и ОСБ плоча, за затварање постојећег коритастог олука. Ценом обухваћена руфлекс фолија као подлога за лим, као и сав потребни везни и заптивни материјал. РШ=1000мм | м1 | 70.00 |  |  |
| 4.11 | Набавка материјала, израда и монтажа опшивке постојећег коритастог олука од челичног поцинкованог пластифицираног лима д=0,6мм. Ценом обухваћен сав потребни везни и заптивни материјал. РШ=1500мм | м1 | 70.00 |  |  |
| 4.12 | Набавка материјала, израда и монтажа хоризонталног олука од челичног поцинкованог пластифицираног лима д=0,6мм. Ценом обухваћени држачи од челичног флаха, као и сав потребни везни и заптивни материјал. РШ=400-500мм | м1 | 70,00 |  |  |
| 4.13 | Набавка материјала, израда и монтажа олучних вертикала дим.150x150мм од челичног поцинкованог пластифицираног лима д=0,6мм. Ценом обухваћен сав потребни везни и заптивни материјал и веза са хоризонталним Олуком РШ=600мм | м1 | 26.00 |  |  |
| 4.14 | Набавка материјала, израда и монтажа опшивке слемена, са усецањем чешља од челичног поцинкованог пластифицираног лима д=0,6мм. Ценом обухваћен сав потребни везни и заптивни материјал. РШ=625мм | м1 | 25.00 |  |  |
| 4.15 | Набавка материјала, израда и монтажа вентилационе кућице у слемену, за проветравање крова, од челичног поцинкованог пластифицираног лима д=0,6мм. Ценом обухваћена потребна подконструкција, као и сав везни и заптивни материјал. РШ=800-900мм | м1 | 10.00 |  |  |
| 4.16 | Набавка материјала, израда и монтажа ветерлајсне од челичног поцинкованог пластифицираног лима д=0,6мм. Ценом обухваћен сав потребни везни и заптивни материјал. РШ=450-550мм | м1 | 55.00 |  |  |
| 4.17 | Набавка материјала и монтажа челичне конструкције и ОСБ плоча, за вентилационе кућице дим. 120x220 цм, које излазе на кров. Ценом обухваћен сав потребан везни и заптивни материјал | ком | 3.00 |  |  |
| 4.18 | Набавка материјала, израда и опшивање вентилационих кућица од челичног поцинкованог пластифицираног лима д=0,6мм. Ценом обухваћен сав потребан везни и заптивни материјал. Дим 120x220цм | ком | 3.00 |  |  |
| 4.19 | Набавка материјала, израда и монтажа вентилционих решетки од челичног поцинкованог пластифицираног лима д=0,6мм. Ценом обухваћен сав потребан везни и заптивни материјал. Дим 900x750цм | ком | 6.00 |  |  |
| 4.20 | Набавка материјала, израда и монтажа вентилационих решетки у калканским зидовима крова од челичног поцинкованог пластифицираног лима д=0,6мм. Ценом обухваћен сав потребни везни и заптивни материјал. | ком | 14.00 |  |  |
| 4.21 | Монтажа фасадне радне скеле потребне извођења радова на објекту. | м2 | 500.00 |  |  |
| УКУПНО 4. КРОВОПОКРИВАЧКИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |
| 5. | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 5.1 | Повећање спољне висине одводног канала. Зид дебљине 14 цм а додатна висина 15 цм од АБ бетона са свим предрадњама и потребном оплатом и арматуром. Обрачун по м1 | m1 | 70.00 |  |  |
| 5.2 | Затварање отвора у равној постојећој кровној површини након монтаже челичне конструкције димензија 0.8 x 0.8 м симпролит монолитом д=25цм. Обрачун по комаду | ком | 24.00 |  |  |
| УКУПНО 5. БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| 6. | РАДОВИ НА ИЗРАДИ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| 6.1 | Набавка и испорука материјала и опреме на градилиште, монтажа, испитивање и предаја на употребу | паушално | 1 |  |  |
| 6.2 | Ископ рова у земљи III категорије за полагање траке FeZn 25x4 м и побијање сонде FeZn 3m Ø 2 1/2 и комплет затрпавањем након полагања опреме | м3 | 1.00 |  |  |
| 6.3 | Разбијање бетонске стазе у ширини 30 цм за ископ рова и поправка бетонских површина након затрпавања рова | м | 10.00 |  |  |
| 6.4 | Израда земног уводника од FeZn 25x4 од раставног споја до уземљивача | м | 20.00 |  |  |
| 6.5 | Постављање раставног споја на зиду на 1.5 м од тла и спајање спустног вода са земним уводником | ком | 1.00 |  |  |
| 6.6 | Постављање механичке заштите типа "M-Z" преко земног уводника са причвршћивањем на зид фасаде | ком | 1.00 |  |  |
| 6.7 | Постављање на крову носача траке за трапезасти "AL" лим | ком | 180.00 |  |  |
| 6.8 | Постављање на зиду носача траке са типловима | ком | 4.00 |  |  |
| 6.9 | Побијање у слој влажне земље сонде FeZn 3 м Ø 2 1/2 опремљене са шелном српс.н.б4 915 и прикључењем земљоводне траке | ком | 3.00 |  |  |
| 6.10 | Постављање траке FeZn 20x3 м преко кровних и зидних носача | м | 210.00 |  |  |
| 6.11 | Уградња остале громобранске опреме: укрсни комад SRPS.N.B4 136 | m | 20 |  |  |
|  | стезаљке за олук SRPS.N.B4 908 | m | 10 |  |  |
| 6.12 | Преглед и испитивање громобранске инсталације са ел.мерењима непрекидности водова и отпора уземљивача и израдом стручног налаза | паушално | 1 |  |  |
| 6.13 | Мерење отпора уземљења и издавање стручног налаза | паушално | 1 |  |  |
| УКУПНО 7. РАДОВИ НА ИЗРАДИ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| Припремни радови |  |
| --- | --- |
| Демонтаже и рушења |  |
| Браварски радови |  |
| Kровопокривачки и лимарски радови |  |
| Бетонски радови |  |
| Радови на изради громобранске инсталације |  |
| I УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а (1+2+3+4+5+6) |  |
| II ПДВ |  |
| III УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПДВ-ом (I+II) |  |

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VI – 4. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку у отвореном поступку – санација крова објекта заједничких послова у оквиру ИНСТИТУТА МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД, број ЈН-06/2019, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VI - 5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке – санација крова објекта заједничких послова у оквиру ИНСТИТУТА МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД, број ЈН-06/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

VI - 6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.  СТ.2 ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..........................................[навести назив понуђача] у отвореном поступку јавне набавке – санација крова објекта заједничких послова у оквиру ИНСТИТУТА МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД, број ЈН - 06/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                                                                  __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

VI - 7. РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА СА ПРИЛОГОМ

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Датум закључе- ња уговора | Вредност изведених радова без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
|  | Укупна вред. изведених радова без ПДВа |  |

| Место и датум: |  | Одговорно лице понуђача |
| --- | --- | --- |

Прилог уз референтну листу/ Потврда

| Назив Издаваоца Седиште Издаваоца Дел. број. Тел.бр. | ________________________________ ________________________________ |
| --- | --- |

У складу сa чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/2012, 14/2015, 68/2015), издајем

ПОТВРДУ

Под кривичном и материјалном одговорношћу дајемо следећу ПОТВРДУ да је  ______________________________________________________________________________из______________________са седиштем ____________________________________

током _______ године за потребе ______________________________________

(Назив издаваоца потврде)

закључио уговор о  __________________________________________________________

(изради и монтажи елемената крова и челичне конструкције објекта високо градње са лимарским радовима)

| Датум закључења уговора о постављању кровних конструкција и кровних радова | Вредност изведених радова без ПДВ-а |
| --- | --- |

Током реализације уговорених радова за које се издаје ова потврда Извођач радова  ЈЕ / НИЈЕ  поштовао своје уговорене обавезе  (уговорне рокове, квалитет пружених радова, гарантни рок и слично).

# Потврда се издаје на захтев Подносиоца  __________________________________ради учешћа у поступку подношења понуде за  јавну набавку радова у отвореном поступку  НАБАВКА РАДОВА– санација крова објекта заједничких послова у оквиру ИНСТИТУТА МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД- ЈН - 06/2019 и у друге сврхе се не може користити.

Напомена:

Образац „Референтна листа“ подносилац пријаве ће копирати и доставити уз своју пријаву за све наручиоце појединачно. Подносилац пријаве може попунити овај образац или доставити другу потврду која мора да садржи податке из овог обрасца.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ИЗДАВАОЦА ПОТВРДЕ

___________________________

VI - 8. ИЗЈАВА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Назив и седиште понуђача________________________________

Изјављујемо да смо посетили локацију и извршили увид у  техничку документацију која је предмет јавне набавке радова у отвореном поступку, санација крова објекта заједничких послова у оквиру ИНСТИТУТА МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД, ЈН -06/2019, и прибавили све информације које су неопходне за припрему понуде.

Представник понуђача који је извршио увид:		Представник Наручиоца:

_______________________________________		__________________________

(име и презиме)						(име и презиме)

__________________________				__________________________

(потпис)							(потпис)

Датум

________________